Серия 5500 Multi-fix

PVC фолио, металик, 5 години трайност на външни условия

Описание

Серия 5500 металик, съдържа 5 цвята металик за ефектни графики. Фолиата от тази серия могат да бъдат използвани,  както за вътрешно така и за външно приложение. Подходящи са за апликиране върху автомобили. В момента на апликиране фолиото може да бъде многократно отлепяно и залепяно с цел да се позиционира коректно. Фолиата от серия 5500 могат да се отлепят след години от повечето повърхности, без да оставят лепило по нея. Лесното рязане и отделяне от хартиената подложка правят серия 5500 подходяща за изработка на малки детайли.

Конструкция

PVC филм: поливинил хлорид, мономерен, стабилизиран, UV защитен, равномерно сатениран, без кадмий.

Лепилен слой: разтворим акрил, прозрачен, чувствителен на натиск, траен.

Хартиена подложка: двойно сатенирана, едностранно силиконизирана

Трайност

Средната трайност е 5 години при континентално европейски климат. Излагането на сурови температури, интензивна ултавиолетова светлина и климатични условия характерни за южните страни, тропиците, при силно замърсени индустриални зони или голяма надморска височина, е възможно да намали устойчивостта на фолиото. Коректната подготовка на повърхността върху,  която ще се апликира фолиото и правилното му апликиране ще увеличат трайността му.

Трайност при съхранение

3 години когато се съхранява при умерена температура и влажност.

Температурен обхват

Апликиране				> 10 °С

Експлоатационна температура	- 40 °С  до + 90 °С

Съхранение (оптимално)		15 °С  до 20 °С

Ролките фолио трябва да се съхраняват в прохладно, сухо и защитено от слънцето помещение.

Физични характеристики

1. PVC филм

Дебелина				75 микрона		DIN 53353

Издържливост на опън: N/mm2	MD мин. 28		DIN 53455

(скорост 200 мм/мин.)	CD  мин. 26

Коефицент на удължаване		MD 150%		DIN 53455

CD  200%

Дименсионална стабилност	< 0.5% свиване

(48 часа при 70°С)

2. Лепилен слой

Грамаж				23 gr/m2

Залепване				>19 N/25mm

UV устойчивост			5 до 7 години

3. Хартиена подложка

Дебелина				140 микрона

Тегло					140 gr/m2

4. Химична устойчивост

Фолиата на Multi-fix са устойчиви на повечето масла, мазнини, горива, разтвори, меки киселини, соли и алкали, например:

Тестван агент						Време			Резултат

Солена вода при температура от 10°С до 75°С 		2000 часа		без ефект

Моторно масло 20W/50					500 часа		без ефект

Трансмисионен флуид					500 часа		без ефект

Антифриз							500 часа 		без ефект

Гориво							24 часа		без ефект

Тестови метод:

Мостри от Серия 5500 са залепени върху лакирана стоманена ламарина един час преди теста.  Мострите се потапят в горе посочените агенти, при стайна температура за описаното време.

Забележка

Всички фолиа на Multi-fix са обект на постоянен качествен контрол по време на производствения  процес, който гарантира тяхното качество и липса на производствени дефекти. Публикуваната информация относно продуктите на Multi-fix се базира на проучване, което компанията вярва че е надеждно. Информацията по-горе не осигурява гаранция.

Поради разнообразните приложения на фолиата Multi-fix и продължаващото разработване на нови  такива е нужно внимателен подбор на материалите, съобразен с конкретното задание. Търговския представител не е отговорен за рекламации надхвърлящи продажната стойност на продуктите или за инцидентни и последващи повреди на продуктите.

Всички спецификации са обект на корекции без предизвестие.